## Slide 1
计算机组成原理第五次作业汇报——庾晓萍

## Slide 2
4.11
分析：
主存容量为2^(14+5-3+8)，即物理地址24位。
采用全相联映射，块内地址为2位(每一块是32位字（4字节，2^2）)，标记位为22位。
采用直接相连映射，一共14行（块地址14位），块内地址2位，标志位占据8位。
采用四路组相联映射，分为4组，组地址12位（14-2），块内地址为2，标记位10位。

## Slide 3
4.11
（地址转换为2进制）
0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 1000
0000 0001 0000 0000 0000 0100
0000 0001 1111 1111 1111 1100
1111 1111 1111 1111 1111 1000
标志位+行号/组号/NULL+块内

## Slide 4
4.13
答：分析：每字块有8个字，每字32位（4字节），故主存地址字段中字块内地址为3+2=5位。Cache容量为16KB=2^14B，字块大小为8*32/8=2^5B，得Cache地址共14位。Cache共有2^9块，根据四路组相联，Cache共分为2^7组（128组）。
（1）每个字块中有8个字，且初态为空，因此CPU读 0 号字单元时，未命中，访问主存，将该字所在的主存块调入Cache第0组的任一一块，其他同理。CPU在第一次读0，8，16……88均未命中，即不命中次数为 100/8 = 13 （上取整）。总访问次数为 100*10=1000，Cache 命中率 = （ 1000-13 ） /1000=98.7%
（2）设Cache的周期为T，则主存周期为10T。无Cache时访主存需时10T*100*10=10000T，加入 Cache 后需时：（1000-13）*T+13*10T=1117T。速度提高10000/1117=8.95倍。

## Slide 5
4.14
答：(1)对数组访问，程序 A 中具有很好的空间局部性，不存在时间局部性；
而程序 B 空间局部性不佳，同样也不存在时间局部性；
(2)变量 sum 在循环中被多次使用，故具有良好的时间局部性。
(3)for 循环中的指令会被反复循环执行，因此具有较好的时间局部性，另外循环体中的机器指令序列通常会顺序执行，因此也具有一定的空间局部性。

## Slide 6
4.17
答：(1)虚拟地址31位（2GB=2^31 B）。页大小128KB（2^17），故0-16（17位）是页内地址。虚拟地址的高 14 位（31-17）表示的是虚页号。TLB为4路组相连，故低 2 位为 TLB 组索引，虚页号的高 12 位（14-2）为 TLB 标记。
(2)物理地址22位（4MB=2^22 B）。低 17 位表示偏移地址，高 5 位为物理页号。[通过虚拟地址的虚页号与物理地址的物理页号（页框号）的对应映射，即将虚拟地址转换为物理地址。]

## Slide 7
4.17
(3)cache的（块）行大小为8*32/8(2^5)B，故需要低5位定位块内地址，剩余22-5=17位；共有2^9（2^14/2^5）行，采用四路组相联方式，即共有2^7组，组索引7位，剩下的10位作为标记位（17-7）。

## Slide 8
欢迎指正，谢谢大家